______  Einflügelige Stahl-Deckenklappe „System Schröders DKN-1“	________	________
oder gleichwertig
Einflügelige Stahl-Deckenklappe
bei Einsatz im Außenbereich CE-gekennzeichnet nach DIN EN 14351-1

Rohbaubreite:	____________ mm
Rohbauhöhe:	____________ mm

( ) Wärmegedämmt (UD ≥ 1,3 W/m2k) ____ W/m2K

( ) Widerstandsfähigkeit gegen Windlast (bis Klasse C5 gem. EN 12210) Klasse C ____

( ) erhöhte Luftdichtigkeit (bis Klasse 4 nach EN 12207) Klasse ____

( ) Fähigkeit zur Freigabe nach EN 179

( ) Druck-/Sogwiderstand bis 5.000 Pa

( ) Schallschutz EN 10140 / ISO 717-1 (bis RW,P = 42 dB) ____ dB

Blattdicke:	68 mm

Blechdicke:	( ) 1,5 mm	( ) 1,0 mm

Blechausführung:	( ) sendzimir verzinkt
 	( ) Edelstahl

Schloss:	Einfallenschloss nach DIN 18250 / EN 12209
	( ) Profilzylinder

Beschlag:	Oberseite: Klappringmuschel eingelassen
	Unterseite: Drücker Kunststoff schwarz

Schließung:	leichtgängige Öffnung (max. Öffnungswinkel 90°) durch Öffnungshilfe
 	Selbsttätiges Öffnen ab ca. 30° Öffnungswinkel

Bänder:	zwei verdeckt liegende Türbänder

Zarge:	ZNG oder ZG
 	mit EPDM-Gummidichtung oder Silikondichtung (je nach Leistungseigenschaft)
 	( ) Eckzarge
 	( ) Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge
 	     Wanddicke _____mm

( ) begehbar:	( ) Alu-Riffelblech	( ) Gitterrost

Einbau:	__________________________________
 	


Sonderausstattung (z.B. Feststellanlage, Sicherungstechnik):____________________
_____________________________________________________________________

Weitere Informationen:	Theo Schröders Entwicklung und Beratung GmbH
 		Gerhard-Welter-Str. 7, 41812 Erkelenz
 		Tel. 02431-8084-0  Fax. 02431-8084-20
 		info@system-schroeders.de
 		www.system-schroeders.de