______  Zweiflügelige einbruchhemmende Stahltür „System Schröders ESN-2“  ________       ________
oder gleichwertig
geprüft nach DIN EN 1627-1630
Prüfzeugnis Nr. 22-17/04E / 22-18/04E PIV Velbert
mit Kennzeichnungsschild
Falzschutz durch ESP Sicherungsprofil

als Leichtlauftür mit patentierten Gleitlagern

Rohbaubreite:	____________ mm
Rohbauhöhe:	____________ mm

Klasse:	( ) RC-1	( ) RC-2	( ) RC-3	( ) RC-4

( ) erhöhte Luftdichtigkeit (bis Klasse 3 nach EN 12207) Klasse ____

( ) Schallschutz EN 10140 / ISO 717-1 (bis RW,P = 48 dB) ____ dB

( ) Flächenbündige Optik (FLAT)
	
Blattdicke:	69 mm

Blechdicke:	( ) 1,5 mm	( ) 2,0 mm

Blechausführung:	( ) sendzimir verzinkt
 	( ) Edelstahl

Schloss:	Gehflügel: 	WK1, WK-2, WK-3: 	Einfallenschloss nach DIN 18251 Klasse 3
		( ) Panik-Wechselschloss
		WK-4:		Dreifachverriegelung
 	Standflügel: Falztreibriegelschloss mit Verriegelung nach oben und unten

Beschlag:	Schutzbeschlag entsprechend Prüfzeugnis
	( ) Sonderbeschlag _________________

Schließung:	ohne Selbstschließung
 	( ) Türschließer mit Gestänge DIN EN 1154 mit separatem Schließfolgeregler
 	( ) Sonderschließer _________________

Bänder:	( ) 2-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern

( ) 3-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern

( ) Objektbänder 3D

Zarge:	ZG mit EPDM-Gummidichtung
 	( ) Eckzarge
 	( ) Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge
 	     Wanddicke _____mm
	( ) Blockzarge für stumpfen Einbau

Verglasung:	( ) Rechteckverglasung _________________ mm (nicht mit Panikschloss)
 	( ) Verglasung im Gehflügel	( ) Verglasung im Standflügel
 
Einbau:	( ) in Mauerwerk/Beton
 	( ) in Porenbeton
 	( ) in Stahlrahmen

( ) vor die Wandscheibe

Sonderausstattung (z.B. Feststellanlage, Sicherungstechnik):____________________
_____________________________________________________________________

Weitere Informationen:	Theo Schröders Entwicklung und Beratung GmbH
 		Gerhard-Welter-Str. 7, 41812 Erkelenz
 		Tel. 02431-8084-0  Fax. 02431-8084-20
 		info@system-schroeders.de
 		www.system-schroeders.de