______  C2 Stahl-Schiebetor „System Schröders MST-1“	________	________
oder gleichwertig
Einflügeliges Stahl-Schiebetor
gemäß EN 13241 mit CE-Kennzeichen und Leistungserklärung

Rohbaubreite:	____________ mm
Rohbauhöhe:	____________ mm

In Paneelbauweise mit unsichtbarer und flächenbündiger Verbindung der Torpaneele
	
Blattdicke:	74 mm

Blechdicke:	1,0 mm

Blechausführung:	( ) sendzimir verzinkt
 	( ) Edelstahl

Aufhängung	Röhrenlaufschiene mit verdeckt laufenden Rollapparaten

Unsichtbar hinter Blende

	( ) Niedrigsturz-Deckenaufhängung (Sturzhöhe ≥ 115 mm)

Beschlag:	Muschelgriff mit zusätzlichem Stahl-Handgriff
 	( ) Schiebetorschloss

Untere Führung:	Verdeckt liegende Führungsrollen – freier Durchgang im Öffnungsbereich

Schließung:	( ) Ohne

( ) Durch mechanisch gespeicherte Energie (Schließgewicht oder Federseilrolle)

Verglasung:	( ) Rechteckverglasung _________________ mm
 	( ) Bullauge ( 450 mm

( ) Schlupftür:	Flächenbündig mit Torblatt

Breite:	____________ mm (lichter Durchgang)
 	Höhe: 	____________ mm (lichter Durchgang)
 	ohne Schwelle
 	( ) mit Glasausschnitt ____________ mm	( ) mit Bullauge ( 450 mm

( ) EN 179

( ) Abdeckklappen für Tornischen (in Verbindung mit Feststellanlage):
 	( ) einseitig	( ) zweiseitig	( ) dreiseitig

( ) Feststellanlage

( ) Elektromotorischer Antrieb zum Öffnen

Einbau:	( ) in Beton
 	( ) in Mauerwerk
 	( ) in Porenbeton
 	( ) in ______________
 	 	
Sonderausstattung (z.B. Sicherungstechnik):_________________________________
_____________________________________________________________________

Weitere Informationen:	Theo Schröders Entwicklung und Beratung GmbH
 		Gerhard-Welter-Str. 7, 41812 Erkelenz
 		Tel. 02431 8084-0  Fax. 02431 8084-20
 		info@system-schroeders.de
 		www.system-schroeders.de