______  Zweiflügelige schallhemmende Stahltür „System Schröders SN-2“  ________       ________
oder gleichwertig
geprüft nach EN 10140 / ISI 717-1 beim TÜV Nord
mit Kennzeichnungsschild

als Leichtlauftür mit patentierten Gleitlagern

Rohbaubreite:	____________ mm
Rohbauhöhe:	____________ mm

Schallschutz EN 10140 (bis RW,P = 48 dB) ____ dB

( ) erhöhte Luftdichtigkeit (bis Klasse 3 nach EN 12207) Klasse ____

( ) Flächenbündige Optik (FLAT)
	
Blattdicke:	69 mm

Blechdicke:	1,5 mm 

Blechausführung:	( ) sendzimir verzinkt
 	( ) Edelstahl

Schloss:	Gehflügel: 	Einfallenschloss nach DIN 18250 / EN 12209
		( ) Panik-Wechselschloss
		( ) Sonderschloss ________________
 	Standflügel: innenliegender Schnappriegel mit Getriebedrücker 
 		( ) Falztreibriegel

Beschlag:	Kurzschild mit gebogenen Drücker in Kunststoff schwarz
	( ) Sonderbeschlag _________________

Schließung:	ohne Selbstschließung
 	( ) Türschließer mit Gestänge DIN EN 1154 mit separatem Schließfolgeregler
 	( ) Sonderschließer _________________

Bänder:	( ) 2-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern
 	( ) 3-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern
 	( ) Objektbänder 3D

Zarge:	ZG mit Silikondichtung
 	( ) Eckzarge
 	( ) Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge
 	     Wanddicke _____mm
	( ) Blockzarge für stumpfen Einbau

Verglasung:	( ) Rechteckverglasung _________________ mm
 	( ) Bullauge ( 450mm

Einbau:	Wand muss Schallschutzanforderungen erfüllen
 	

Sonderausstattung (z.B. Feststellanlage, Sicherungstechnik):____________________
_____________________________________________________________________

Weitere Informationen:	Theo Schröders Entwicklung und Beratung GmbH
 		Gerhard-Welter-Str. 7, 41812 Erkelenz
 		Tel. 02431-8084-0  Fax. 02431-8084-20
 		info@system-schroeders.de
 		www.system-schroeders.de